Установка и сборка фонтана

Фонтан

Жесткая форма из пластмассы легко устанавливается, устойчива к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей и отрицательных температур. Срок службы такой чаши до 10 лет.

Комплектность фонтана

- Нижняя емкость для воды  – D 120 см.            – 1 шт.

- Бак для воды – 60 л.                                          – 1 шт.

- Каменная заготовка фонтана                          – 1 шт.

- Фонтанный насос                                              – 1 шт.

- Шланг  гофра                                                     – 1 шт.

Конструкционная схема установки фонтана

- Выбрав фонтан, который Вам больше всего подходит, необходимо найти такое место для него, где он будет выглядеть наиболее эффектно, учесть освещенность солнцем, размещение растений. После определения места расположения будущего фонтана, поставьте Вашу чашу на землю и с помощью песка отметьте его контур, прибавив 5 см.по периметру. Затем роют яму под чашу  - (1) и яму под бак для воды – (2),  с учетом конфигурации чаши на 5 см.глубже.

- На дне котлована насыпается  слой песка 5см. – (3),  и хорошо трамбуется, проливая песок водой, затем на него устанавливается чаша. Чтобы не было перекосов, используйте строительный уровень. Край емкости должен быть выше грунта на несколько сантиметров, чтобы талые и дождевые воды не загрязняли воду. Предварительно в чашу вставить штуцер и сливной шланг. На штуцер надеть шланг подачи воды другой конец надеть на насос. Прежде чем поставить насос в бак, его предварительно необходимо погрузить  в воду до того, как включить его, т.е. наполнить его водой.

- Когда Вы убедились в горизонтальности емкости –(3), начинайте заполнять песком  пространство между землей и стенками чаши –(2). Недопустимо наличие пустот, неплотного прилегания песка к стенкам чаши, поэтому при засыпке песка снаружи, его периодически проливают водой. На другой конец штуцера надеть другой выходящий шланг. Вокруг бака необходимо проложить слой мелких камушков около 5 см.

- Бережно поставить заготовку –(4) на верхнюю чашу, предварительно продев напорный шланг и подложив под основание два кирпича или деревянных бруска соответственной толщины. Излишки шланга протолкнуть внутрь шара. После этого  верхняя чаша  засыпается  сверху вровень и краем чаши  декоративным камнем.

- Подключайте насос только к безопасной розетке подсоединенной

к заземлению через УЗО (RCD), с отключением по току утечки не более 30 мА.

В фонтане необходим постоянный уровень воды, т.к. вода испаряется её периодически нужно доливать. В противном случае насос может выйти из строя, чтобы избежать этого существует датчик контроля уровня воды. Который следит за поддержанием постоянного, необходимого уровня воды, его необходимо подключить к Вашей централизованной системе воды.

8. Подготовка пруда к зиме

При хранение в зимнее время насос необходимо вытащить из бака и  тщательно вымыть . Храните насос в емкости с водой, не погружайте в воду штепсельную вилку, в месте защищенном от замерзания. Фонтан в зимний период накрывается пленкой..

Гарантийные обязательства.

9.1.  Гарантийный срок при правильной эксплуатации насоса составляет 3 года со дня продажи через розничную сеть.

9.3.  В течении гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия в случае нарушения работоспособности, при правильной эксплуатации.

9.4.  Выполнение гарантийных обязательств, производит фирма, указанная в паспорте насоса. Гарантийные обязательства не выполняются без предъявления гарантийного талона.

Требования по технике безопасности

Внимание! Не приступайте, не ознакомившись с руководством по эксплуатации. Безопасность пользователя и устройства не гарантируется при неправильном монтаже устройства.

- Электрические характеристики электросети должны

соответствовать электрическим характеристикам прибора.

- Подключайте насос только к безопасной розетке, подсоединенной

к заземлению, установленному в соответствии с действующими

правилами.

- Использование приборов, удлинительных кабелей, соединительных

кабелей или адаптеров без контакта (?) с заземлением не

разрешается.

- Насос должен быть подключен к электросети с помощью УЗО

(RCD) с отключением по току утечки не более 30 мА.

- Не тяните и не несите насос за соединительный кабель.

- Следите, чтобы места контактов (сетевой штепсель) были сухие.

- Не включайте насос, если кабели или корпус выглядят

поврежденными.

- Для ремонта или замены кабеля отправьте поврежденный насос

непосредственно поставщику или производителю.

- Защищайте соединительный кабель от любых возможных

повреждений.

Свидетельство о приемке

Дата продажи ____________________________________

Штамп магазина__________________________________

Гарантийные отметки______________________________