Установка и сборка фонтана

Фонтан

Жесткая форма из пластмассы легко устанавливается, устойчива к вредному воздействию ультрафиолетовых лучей и отрицательных температур. Срок службы такой чаши до 10 лет, но нужно помнить, что при повреждении стенок или дна ( например, при транспортировке или установке) надежно заклеить трещину уже не удастся. Тщательно проверяйте комплектность фонтана при покупке.

Комплектность фонтана

- Нижняя чаша – D 85 см.            – 1 шт.

- Верхняя чаша– D 54 см.            – 1 шт.

- Шар из гранита – D 64 см.         – 1 шт.

- Фонтанный насос                       – 1 шт.

- Шланг  гофра                              – 1 шт.

Конструкционная схема установки фонтана

- Выбрав фонтан, который Вам больше всего подходит, необходимо найти такое место для него, где он будет выглядеть наиболее эффектно, учесть освещенность солнцем, размещение растений. После определения места расположения будущего фонтана, поставьте Вашу чашу на землю и с помощью песка отметьте его контур, прибавив 5 см.по периметру. Затем роют яму  - (1),  с учетом конфигурации чаши на 5 см.глубже.

- На дне котлована насыпается  слой песка 5см. – (2),  и хорошо трамбуется, проливая песок водой, затем на него устанавливается чаша –(3). Чтобы не было перекосов, используйте строительный уровень. Край чаши должен быть выше грунта на несколько сантиметров, чтобы талые и дождевые воды не загрязняли воду.

- Когда Вы убедились в горизонтальности чаши –(3), начинайте заполнять песком  пространство между землей и стенками чаши –(2). Недопустимо наличие пустот, неплотного прилегания песка к стенкам чаши, поэтому при засыпке песка снаружи, его периодически проливают водой.

- Прежде чем поставить насос в чашу – (4), его предварительно необходимо погрузить  в воду до того, как включить его, т.е. наполнить его водой. Надеть шланг подачи воды – (5).

- Продеть  шланг –(5) в отверстие верхней чаше – (6) и аккуратно опустить её по риске нижней чаши.

- Бережно поставить шар –(7) на малую чашу, предварительно продев напорный шланг – (5)  в отверстие шара и  излишки шланга протолкнуть внутрь шара. После этого  чаша  засыпается  сверху вровень и краем чаши  декоративным камнем – (8).

- Подключайте насос только к безопасной розетке подсоединенной

к заземлению через УЗО (RCD), с отключением по току утечки не более 30 мА.

В фонтане необходим постоянный уровень воды, т.к. вода испаряется её,                                                                                 периодически нужно доливать  периодически, раз в неделю до верхнего края Нижней чаши .  Насос не должен работать "всухую" (например, при пониженном уровне воды), это выведет его из строя.

8. Подготовка пруда к зиме

На зимний период разобрать фонтан и  из чаши необходимо достать насос.

При хранение в зимнее время насоса необходимо тщательно вымыть . Храните насос в емкости с водой, не погружайте в воду штепсельную вилку, в месте защищенном от замерзания. Чаши также храните в прохладном месте. Шар укрыть пленкой и оставить на месте.

Гарантийные обязательства.

9.1.  Гарантийный срок при правильной эксплуатации насоса составляет 3 года со дня продажи через розничную сеть.

9.3.  В течении гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт изделия в случае нарушения работоспособности, при правильной эксплуатации.

9.4.  Выполнение гарантийных обязательств, производит фирма, указанная в паспорте насоса. Гарантийные обязательства не выполняются без предъявления гарантийного талона.

Требования по технике безопасности

Внимание! Не приступайте, не ознакомившись с руководством по эксплуатации. Безопасность пользователя и устройства не гарантируется при неправильном монтаже устройства.

- Электрические характеристики электросети должны

соответствовать электрическим характеристикам прибора.

- Подключайте насос только к безопасной розетке, подсоединенной

к заземлению, установленному в соответствии с действующими

правилами.

- Использование приборов, удлинительных кабелей, соединительных

кабелей или адаптеров без контакта (?) с заземлением не

разрешается.

- Насос должен быть подключен к электросети с помощью УЗО

(RCD) с отключением по току утечки не более 30 мА.

- Не тяните и не несите насос за соединительный кабель.

- Следите, чтобы места контактов (сетевой штепсель) были сухие.

- Не включайте насос, если кабели или корпус выглядят

поврежденными.

- Для ремонта или замены кабеля отправьте поврежденный насос

непосредственно поставщику или производителю.

- Защищайте соединительный кабель от любых возможных

повреждений.

Свидетельство о приемке

Дата продажи ____________________________________

Штамп магазина__________________________________

Гарантийные отметки______________________________